## Slide 1
Informations et moyens nécessaires
Gestion de la navigabilité des planeurs

## Slide 2: Le planeur doit être maintenu dans les conditions qui ont permis à son constructeur d’obtenir le: Certificat De Navigabilité.
Il faudra donc effectuer un entretien approprié pour garder le planeur, et ses équipements, en bon état au cours de leur utilisation.
Il faudra aussi appliquer les consignes du réglementeur qui peuvent modifier les conditions d’entretien du type ou des planeurs en général.

## Slide 3: Pour assurer le suivi de la navigabilité d’un planeur, on se servira: - De son programme d’entretien approuvé. - D’un élément de suivi du nombre d’heures et de décollages relevés sur le carnet de route afin de lancer les opérations d’entretien: le carnet d’exploitation. - Du dossier du planeur dans lequel sont consigné tous les compte rendus de travaux, permettant de tracer l’entretien du planeur. - Des moyens d’information nécessaires pour se tenir au courant en temps utile de toute modification réglementaire ou technique qui rendraient le planeur hors d’état de vol si les travaux n’étaient pas réalisés avant les butées horaires ou calendaires indiquées.

## Slide 4: Le programme d’entretien
Il est élaboré à partir du manuel d’entretien du constructeur à la dernière édition.
Il contient:
Un résumé des dispositions réglementaires.
Un tableau permettant d’en suivre les changements d’édition et leur motif.
La liste des opérations d’entretien programmées (VPE, VA, GV).
La liste des équipements à potentiel avec leur butée calendaire ou horaire.
Un canevas détaillé permettant d’accomplir les opérations de maintenance programmée du planeur.
Il doit être modifié à chaque changement technique ou réglementaire.

## Slide 5: Le carnet d’exploitation
Il est préparé à partir du programme d’entretien.
Il contient la liste des éléments à potentiel (planeur et ses équipements) sous forme synthétique permettant de surveiller, en fonction des décollages et des heures de vol relevés sur le carnet de route du planeur, l’arrivée des butées horaires et calendaires et ainsi rédiger pour l’atelier de maintenance, les ordres de travaux nécessaires.
Les carnets d’exploitation peuvent être tenus sous forme informatique. Certains logiciels de relevé des vols des pilotes peuvent être paramétrés pour suivre les potentiels des planeurs et de leurs équipements.

## Slide 6: Le dossier du planeur.
Il contient pour chaque opération d’entretien:
Le bon de lancement.
Le compte rendu des travaux.
Les documents de conformité accompagnant les pièces changées.
Le bulletin service du constructeur et éventuellement la consigne de navigabilité émise par l’organisme réglementeur si les travaux ont été motivés par ceux-ci.
A la réception du dossier et prononciation de l’APRS on pourra remettre le planeur ou les équipements à plein potentiel et fixer la nouvelle butée.

## Slide 7: Informations
La documentation du GSAC par abonnement annuel.
La documentation du constructeur (planeur et équipements), par abonnement ou par consultation régulière de son site Internet afin d’obtenir les bulletins services, mais aussi les changements d’édition des manuels de vol et d’entretien.